## Slide 1
第1回 周辺認識機能 制御仕様DR
周辺認識機能 制御仕様説明書
2026年10月12日
自動運転企画室
先行開発Gr 松村健太

## Slide 2: 報告内容
1. 周辺認識処理の全体概要
3. 次回の検討事項
2. 今回の検討事項
2-1. 認識ECUの機能配置
2-2. 画像×8の同期処理方法
2-3. 判断処理への出力仕様

## Slide 3: 報告内容
1. 周辺認識処理の全体概要
3. 次回の検討事項
2. 今回の検討事項
2-1. 認識ECUの機能配置
2-2. 画像×8の同期処理方法
2-3. 判断処理への出力仕様

## Slide 4: 1. 周辺認識機能の全体像
周辺認識機能 = 物標認識機能(学習ベース) + 物標追跡機能（Autoware）
物標認識機能
物標追跡機能
時刻同期画像×8
自車移動情報
自車座標系の物標情報
(位置/大きさ/クラス分類)
座標変換情報
(自車座標系 → 地図座標系)
地図座標系の物標情報
(位置/大きさ/クラス分類/速度)

## Slide 5: 1. 周辺認識機能の全体像
周辺認識機能 = 物標認識機能(学習ベース) + 物標追跡機能（Autoware）
物標認識機能
物標追跡機能
時刻同期画像×8
自車移動情報
自車座標系の物標情報
(位置/大きさ/クラス分類)
座標変換情報
(自車座標系 → 地図座標系)
地図座標系の物標情報
(位置/大きさ/クラス分類/速度)
【物標認識機能の処理概要】
図貼り付け

## Slide 6: 1. 周辺認識機能の全体像
周辺認識機能 = 物標認識機能(学習ベース) + 物標追跡機能（Autoware）
物標認識機能
物標追跡機能
時刻同期画像×8
自車移動情報
自車座標系の物標情報
(位置/大きさ/クラス分類)
座標変換情報
(自車座標系 → 地図座標系)
地図座標系の物標情報
(位置/大きさ/クラス分類/速度)
【物標追跡機能の処理概要】
地図座標系で物標追跡を実施
自車座標系 → 地図座標系への
変換情報が必要
 | 自車座標系 | 地図座標系
原点 | 自車後輪中心の地面投影点 | 地図上に定義された基準点
特徴 | 各時刻で座標系が変化 | 各時刻で共通の座標系
概要 |  | 
x
z
y
0
(x,y,z)
y
z
x
y
z
0

## Slide 7: 1. 周辺認識機能の全体像
周辺認識機能 = 物標認識機能(学習ベース) + 物標追跡機能（Autoware）
物標認識機能
物標追跡機能
時刻同期画像×8
自車移動情報
自車座標系の物標情報
(位置/大きさ/クラス分類)
座標変換情報
(自車座標系 → 地図座標系)
地図座標系の物標情報
(位置/大きさ/クラス分類/速度)
【物標追跡機能の処理概要】
次回報告

## Slide 8: 報告内容
1. 周辺認識処理の全体概要
3. 次回の検討事項
2. 今回の検討事項
2-1. 認識ECUの機能配置
2-2. 画像×8の同期処理方法
2-3. 判断処理への出力仕様

## Slide 9: 2-1. 認識ECUでの機能配置(周辺認識機能に限定)
 | 認識ECU-A | 認識ECU-B | 認識ECU-C
機能 | ①Topic変換(画像) ②画像の前処理 | ①Topic変換(画像/CAN？) ②物標認識 ③物標追跡 | ①Topic変換(CAN/GNSS/IMU？) ②座標変換情報作成
入力 | ①画像×4 | ①画像×4 ②前処理後の画像×4 ③自車移動情報(CAN or 自己位置) ④座標変換情報 | ①GNSS/IMU? ②CAN
出力 | ①前処理後の画像×4 | ①物標情報 | ①座標変換情報 ②CAN?
ECUの制約※・処理負荷を考慮
※認識ECUはデシリアライザの制約により、C2カメラの同時入力が最大4台に制限される

## Slide 10: 2-1. 認識ECUでの機能配置(周辺認識機能に限定)
 | 認識ECU-A | 認識ECU-B | 認識ECU-C
機能 | ①Topic変換(画像) ②画像前処理 | ①Topic変換(画像/CAN？) ②物標認識 ③物標追跡 | ①Topic変換 (CAN/GNSS/IMU？) ②座標変換情報作成
入力 | ①画像×4 | ①画像×4 ②自車移動情報(CAN/座標変換情報) ③前処理後画像×4 ④座標変換情報 | ①GNSS/IMU? ②CAN
出力 | ①前処理後画像×4 | ①物標情報 | ①座標変換情報 ②CAN?
ECUの制約※・処理負荷を考慮
※認識ECUはデシリアライザの制約により、C2カメラの同時入力が最大4台に制限される
1. 認識ECUの機能配置
→次回、入出力情報を検討(機器接続構成への影響なし)
【今回の検討事項】

## Slide 11: 2-1. 認識ECUでの機能配置(周辺認識機能に限定)
制御Bus
 | 認識ECU-A | 認識ECU-B | 認識ECU-C
機能 | ①Topic変換(画像) ②画像前処理 | ①Topic変換(画像/CAN？) ②物標認識 ③物標追跡 | ①Topic変換(CAN/GNSS/IMU?) ②座標変換情報作成
入力 | ①画像×4 | ①画像×4 ②自車移動情報(CAN/座標変換情報) ③前処理後画像×4 ④座標変換情報 | ①GNSS/IMU? ②CAN
出力 | ①前処理後画像×4 | ①物標情報 | ①座標変換情報 ②CAN?
AUTERA
ハブ
認識ECU-A
①画像×4
(YUV422※1)
①前処理後の画像×4※2
(YUV422)
※1 輝度（Y）は各画素で1Byte、色差(U・V)はそれぞれ2画素で1Byteを共有するため、1画素あたり2Byte
※2 640×1024のYUV422画像×4（約5.24MB）を1Gbps(125MB/s)で送信する場合、約42ms(理論値)必要。
画像×4を1つのTopicに変換
①Topic変換
画像Topic
Resize/crop
出力画像：640×1024
②画像の前処理

## Slide 12: 2-1. 認識ECUでの機能配置(周辺認識機能に限定)
制御Bus
 | 認識ECU-A | 認識ECU-B | 認識ECU-C
機能 | ①Topic変換(画像) ②画像前処理 | ①Topic変換(画像/CAN？) ②物標認識 ③物標追跡 | ①Topic変換(CAN/GNSS/IMU?) ②座標変換情報作成
入力 | ①画像×4 | ①画像×4 ②自車移動情報(CAN/座標変換情報) ③前処理後画像×4 ④座標変換情報 | ①GNSS/IMU? ②CAN
出力 | ①前処理後画像×4 | ①物標情報 | ①座標変換情報 ②CAN?
AUTERA
ハブ
認識ECU-C
①GNSS/IMU?
①座標変換情報
②CAN?※3
各情報を
Topicに変換
①Topic変換※1
GNSS
地図座標系の自己位置を推定
自己位置推定※2
②CAN
自己位置情報
自車→地図への
座標変換情報を作成
②座標変換情報作成
※1 Topic変換は図示上1機能に集約しているが、実際は画像・CAN等の入力情報ごとに個別に構成
※2 自己位置推定に使用する画像等の入力情報は図示省略
※3 ECU-Cで処理したCAN情報をECU-Bへ送信するか、ECU-BでもCAN情報を処理するかは検討中
自己位置情報
CAN

## Slide 13: 2-1. 認識ECUでの機能配置(周辺認識機能に限定)
制御Bus
 | 認識ECU-A | 認識ECU-B | 認識ECU-C
機能 | ①Topic変換(画像) ②画像前処理 | ①Topic変換(画像/CAN？) ②物標認識 ③物標追跡 | ①Topic変換(CAN/GNSS/IMU?) ②座標変換情報作成
入力 | ①画像×4 | ①画像×4 ②自車移動情報(CAN/座標変換情報) ③前処理後画像×4 ④座標変換情報 | ①GNSS/IMU? ②CAN
出力 | ①前処理後画像×4 | ①物標情報 | ①座標変換情報 ②CAN?
AUTERA
ハブ
認識ECU-B
①画像×4
①物標情報
各情報を
Topicに変換
①Topic変換
画像/
CAN?
物標の位置/大きさ/
クラス分類を検出
②CAN？※
物標の速度を推定
③物標追跡
※自車移動情報はCAN/座標変換情報のどちらを使用するか、ECU-CからのCAN情報の利用要否も含め検討中
物標情報
②物標認識
③前処理後画像
②CAN/座標変換情報※
④座標変換情報
Main
ECU
①物標情報

## Slide 14: 2-1. 認識ECUでの機能配置(周辺認識機能に限定)
画像×8の同期処理方法
【今回の検討事項】
 | 認識ECU-A | 認識ECU-B | 認識ECU-C
機能 | ①Topic変換(画像) ②画像前処理 | ①Topic変換(画像/CAN？) ②物標認識 ③物標追跡 | ①Topic変換(CAN/GNSS/IMU?) ②座標変換情報作成
入力 | ①画像×4 | ①画像×4 ②前処理後画像×4 ③自車移動情報(CAN/座標変換情報) ④座標変換情報 | ①GNSS/IMU? ②CAN
出力 | ①前処理後画像×4 | ①物標情報 | ①座標変換情報 ②CAN?

## Slide 15: 報告内容
1. 周辺認識処理の全体概要
3. 次回の検討事項
2. 今回の検討事項
2-1. 認識ECUの機能配置
2-2. 画像×8の同期処理方法
2-3. 判断処理への出力仕様

## Slide 16: 2-2. 画像×8の同期処理方法
撮像/ECU受信時刻で同期

## Slide 17: 報告内容
1. 周辺認識処理の全体概要
3. 次回の検討事項
2. 今回の検討事項
2-1. 認識ECUでの機能配置
2-2. 画像×8の同期処理方法
2-3. 判断処理への出力仕様

## Slide 18: 2-3. 判断処理への出力仕様

## Slide 19: 報告内容
1. 周辺認識処理の全体概要
3. 次回の検討事項
2. 今回の検討事項
2-1. 認識ECUの機能配置
2-2. 画像×8の同期処理方法
2-3. 判断処理への出力仕様

## Slide 20: 3. 次回の検討事項
 | 認識ECU-A | 認識ECU-B | 認識ECU-C
機能 | ①Topic変換(画像) ②画像前処理 | ①Topic変換(画像/CAN？) ②物標認識 ③物標追跡 | ①Topic変換 (CAN/GNSS/IMU?) ②座標変換情報作成
入力 | ①画像×4 | ①画像×4 ②前処理後画像×4 ③自車移動情報 (CAN/座標変換情報) ④座標変換情報 | ①GNSS/IMU? ②CAN
出力 | ①前処理後画像×4 | ①物標情報 | ①座標変換情報 ②CAN?
1. 入出力情報
→自車移動情報へのCAN/座標変換情報の使用、認識ECU-CからのCAN情報の出力要否、IMUの入力要否
2. 画像、自車移動情報、座標変換情報の同期処理方法
【次回の検討事項】
3. Main-ECUへの出力仕様
→100ms周期未達時の対応

## Slide 21: 2-1. 認識ECUでの機能配置(周辺認識機能に限定)
画像×8の同期処理方法
2. 判断処理への出力仕様
→100ms周期未達時の対応
【今回の検討事項】
 | 認識ECU-A | 認識ECU-B | 認識ECU-C
機能 | ①Topic変換(画像) ②画像前処理 | ①Topic変換(画像/CAN？) ②物標認識 ③物標追跡 | ①Topic変換(CAN/GNSS/IMU?) ②座標変換情報作成
入力 | ①画像×4 | ①画像×4 ②前処理後画像×4 ③自車移動情報(CAN/座標変換情報) ④座標変換情報 | ①GNSS/IMU? ②CAN
出力 | ①前処理後画像×4 | ①物標情報 | ①座標変換情報 ②CAN?

## Slide 22: 3. 今後検討する内容
【今後議論する内容】
TFに入力するCAN情報は、速度とヨーレートが1セットになったトピック。
→headerの時間はどっちにするかを決める必要あり。←今後決める。今回は全体像でいい。
→速度は減速度を仮にスマアシの1Gとすると、20ms間の誤差は1.96cmであり、ほぼ誤差のため、ヨーレートの最新値に
合わせる。
TF=自己位置と今回は同義。
自己位置の入力の精度を決める必要がある。
→そもそもの物標認識の精度も決める必要がある。

## Slide 23: 1. 周辺認識機能の全体像
周辺認識機能 = 物標認識機能(学習ベース) + 物標追跡機能（Autoware）
物標認識機能
物標追跡機能
時刻同期画像×8
自車移動情報
自車座標系の物標情報
(位置/大きさ/クラス分類)
座標変換情報
(自車座標系 → 地図座標系)
地図座標系の物標情報
(位置/大きさ/クラス分類/速度)
【物標追跡機能の処理概要】
地図座標系で物標追跡を実施※
自車座標系 → 地図座標系への
変換情報が必要
※各時刻で共通の座標系で処理をするため
自車座標系
(base_link)
地図座標系
(map)

## Slide 24: 3-1. 同期方法の設計
1. 画像8枚を同期受信する方法
ROS2の「ApproximateTimeSynchronizer」機能を使用する。
Topicから受信したメッセージに記録された時刻情報(header.stamp)を基準に、設定した許容時間差(slop)以内のメッセージを同期し、コールバック関数へ渡す。同期候補のメッセージは、queue_sizeで指定した数だけ一時保持し、使用後は削除される。
・fs：同期対象のsubscriberのリスト([画像4枚sub, 画像4枚sub])
・queue_size：同期候補として一時保持するメッセージ数の上限
・slop:同期を許容するタイムスタンプの時間差
・allow_headerless：header.stamp無しを同期対象とするか
2. CAN情報を時刻同期する方法
時刻T-1以前の最新CANデータ(速度とヨーレート)～時刻T以前の最新CANデータを使用する。
ECU-Bのデータ受信時刻[ms]
時刻T
時刻T-1
画像
画像
速度
ヨー
この区間のCAN情報を使用し、時刻T-1→時刻Tの自車移動量を算出する

## Slide 25: 3-2. AUTERAからのデータをTopicで送信する方法
AUTERAからのデータ受信を検知したタイミングで受信データをROSメッセージへ変換し、対応するTopicへ送信する。
While ROSノード動作中：
if データ受信を検知() ←検知方法の検討が必要
receive_timestamp = データ受信時刻を取得()
data = 受信データを取得()←取得方法の検討が必要
前処理(data)←前処理方法の検討(特に、YUV画像の取り扱い方法の検討)が必要
msg = ROSメッセージを作成()
msg.header.stamp = receive_timestamp
Topic送信()
【動作イメージ】
【送信Topic】
①ECU-Aの前処理後の画像4枚を1つにまとめたTopic
②ECU-Bの前処理後の画像4枚を1つにまとめたTopic
③速度情報のTopic
④ヨーレート情報のTopic